## Slide 1: Linux
Linux

## Slide 2: 방화벽 컴퓨터
방화벽이란
외부의 공개된 네트워크와 내부의 사설 네트워크 사이에 자리잡고, 외부와 내부에 전달되는 트래픽을
‘정책’에 의해서 허용/거부 하는 역할을 하는 컴퓨터나 장치

## Slide 3: 방화벽 컴퓨터

## Slide 4: 방화벽 컴퓨터
실습을 진행하기 위해서 WorkStation에서 Edit  Virtual Network Editor에서 Bridged가 있어야 한다
(처음에 안보일 텐데, Change Settings 누르면 생긴다)

## Slide 5: 방화벽 컴퓨터
2. 가상머신 전부 Snapshot으로 초기화
3. 네트워크를 Bridged로 변경
4. nmtui edit ens32  아이피 변경
5. Address 192.168.111.200 을 10.1.1.20으로 변경
Server B 컴퓨터에서
6. Gateway 192.168.111.2 을 10.1.1.1로 변경
7. DNS servers는 KT가 운영하는 168.126.63.1 로 변경 후, 확인  재부팅
8. ip addr 로 ip 주소 변경되었는지 확인

## Slide 6: 방화벽 컴퓨터
ip 설정

## Slide 7: 방화벽 컴퓨터
Client 컴퓨터에서
1. 네트워크를 Bridged로 변경
2. nmtui edit ens33
3. Manual(수동)로 수정 후, Show 로 IP 설정을 한다
4. Add를 해서 Addresses에 10.1.1.10/24
5. Gateway 는 10.1.1.1
6. DNS Server는 168.126.63.1  OK  재부팅
7. ip addr 로 ip 주소 변경되었는지 확인
8. ping –c 3 10.1.1.20  서버B와 연결됐는지 확인
(안될 경우 1번을 했는지 확인)

## Slide 8: 방화벽 컴퓨터
ip 설정
완료

## Slide 9: 방화벽 컴퓨터
service iptables save 이 안되는 경우
mask푸는것은 unmask
systemctl unmask firewalld
Server 컴퓨터에서
1. service iptables save 해서
OK 가 안 나오면 오른쪽 하기
되면 그냥 이 페이지 무시

## Slide 10: 방화벽 컴퓨터
Server 컴퓨터에서
1. 내부와 연결되는 LAN 카드 하나가 더 필요하다  추가하기 전에 firewall-config가 되는지 확인
2. LAN 카드 장비 추가
3. 위쪽 바에 네트워크 모양 클릭
4. ens34 클릭 후, 네트워크 설정 클릭
5. ens34 쪽의 톱니바퀴 클릭

## Slide 11: 방화벽 컴퓨터
6. 신원에서 이름을 ens34로 변경
7. IPv4 자동을 수동으로 변경
8. 네임서버 끔으로 변경
9. IPv6 를 끔(사용하지 않기)
10. 적용  재부팅
11. vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens34  수정하기 위해서
12. GATEWAY0 과 DEFROUTE 2행을 제거  저장
13. systemctl restart network
(CentOS8에서는 재부팅)

## Slide 12: 방화벽 컴퓨터
ip 설정 완료
완료
ip 설정 완료

## Slide 13: 방화벽 컴퓨터
14. vi /etc/sysctl.conf  한 줄 추가
(net.ipv4.ip_forward=1)
15. echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward  /ipv4 폴더 안에 1이라는 메시지가 있는 ip_forward를 생성
(아무 메시지 안 나오면 잘 된 것이다)
16. iptables --policy FORWARD DROP
17. iptables --policy INPUT DROP
18. iptables --policy OUTPUT DROP
19. iptables --append INPUT --in-interface ens34 --source 10.1.1.0/24 --match state --state NEW,ESTABLISHED
--jump ACCEPT
20. iptables --append OUTPUT --out-interface ens34 --destination 10.1.1.0/24 --match state --state NEW,ESTABLISHED
--jump ACCEPT
21. iptables --append FORWARD --in-interface ens34 --source 10.1.1.0/24 --destination 0.0.0.0/0
--match state --state NEW,ESTABLISHED --jump ACCEPT
22. iptables --append FORWARD --in-interface ens32 --destination 10.1.1.0/24 --match state
--state NEW,ESTABLISHED --jump ACCEPT
정책 설정

## Slide 14: 방화벽 컴퓨터
23. iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface ens32 --jump MASQUERADE
24. service iptables save
25. firewall-config  영구적  마스커레이딩  마스커레이딩 영역 체크  옵션  다시불러오기
26. iptables --table nat --append PREROUTING --proto tcp --in-interface ens32 --dport 80 --jump DNAT
--to-destination 10.1.1.20  80포트로 외부에서 들어오면 10.1.1.20으로 들어가게 만들어라!!
27. service iptables save

## Slide 15: 방화벽 컴퓨터
ip 설정 완료
완료
완료
(ip 설정, 정책)

## Slide 16: 방화벽 컴퓨터
ServerB 컴퓨터에서
인터넷이 되는지 확인
2. yum install httpd로 아파치 설치
4. firewall-cmd --add-service=http  방화벽 포트 열기
3. systemctl restard httpd

## Slide 17: 방화벽 컴퓨터
완료
완료
완료
(ip 설정, 정책)